吉林油田勘探开发研究院科技外协项目

技术评审邀请书

***学校：

本批次项目已按要求履行了相关手续，资金已落实，具备选商条件，现对本批次项目进行选商，特邀请贵公司参与此次技术评审。

一、项目基本情况

1、项目名称：余字井及孤店地区扶余油层孔隙结构特征及裂缝扩展规律实验

项目编号：JLYT-YJY-2022-FW-001

项目概况：余字井地区查25区块和孤店油田的乾227区块是致密油产能建设重点培植区，主要发育泉四段扶余油层，油藏主要受储层岩性和物性控制，各断阶内差异较大，储层致密且横向变化快，地质工程甜点优选难度大，需对储层孔隙结构、油源品质、渗流规律、岩石力学特征及裂缝导流能力进行精细认识；利用查25、乾227区块5口取心井，取目的层的岩样，分析其储层孔隙结构、油源品质、渗流规律、岩石力学特征及裂缝导流能力，明确余字井及孤店扶余致密油层甜点优选并为下步压裂参数设计提供依据。具体工作量见附件1-表1。

最高限价：95.89万元

工    期: 自合同签订之日起至2022年9月30日

2、项目名称：两井减氧空气驱与红岗中相微乳液实验

项目编号：JLYT-YJY-2022-FW-002

项目概况：开展两井油田减氧空气驱和红岗油田中相微乳液实验研究以及相关分析总结工作，明确两井油田注减氧空气的适应性与驱油规律，深入认识红岗油田中相微乳液驱驱油机理，为方案的设计提供理论依据。具体工作量见附件1-表2。

最高限价：75万元

二、实施地点:

吉林油田勘探开发研究院

三、合同价格执行各单位在吉林油田科技项目框架中标的下浮比例后价格。

项目适用编号为JLYT-ZBZX-2021-FW-129《吉林油田公司2022-2024年度（化验分析）外协科技项目》和编号为JLYT-ZBZX-2022-FW-007《吉林油田公司2022-2024年度（化验分析补招）外协科技项目》框架中标项目类别，执行相应的下浮比例报价。

四、技术要求： 详见附件1

五、选商评审要求及评审标准

参审单位请按时间要求发电子邮件报名，同时短信发送一份报名信息至18804475190.报名的内容为：***大学***团队，参审项目：JLYT-YJY-FW-2020-0**，项目负责人***，电子邮箱***（QQ邮箱不可用），电话***，联系人***，电话***。

联系人：林冬娟  18804475190，邮箱：lindjuan@petrochina.com.cn

邮寄地址：吉林省松原市宁江区锦江大街1号 勘探开发研究院

- 本次参加技术评审单位，不要求进行现场汇报，邮寄评审材料（综合评审报告）。

*请务必于评审日期前将材料邮寄到，可以提前电话咨询联系人，以确认评审资料是否收到。

2、《选商综合评审报告》由商务部分和技术方案组成，技术方案要求详细阐述，具体要求见附件3；

具体提交材料要求：（1）参审单位提交《选商综合评审报告》正本1份，副本7份，彩色打印。正本为签字盖章原件，所有报告中图片、图件需清晰可见。

（2）提供正本签字盖章后完整的扫描件1份，PDF格式，拷在U盘中随评审文件一起邮寄。

3、报名截止时间：2022年4月26日下午16:00分。

4、评审时间：预计2022年5月4日，请参评单位务必在评审时间前将评审材料邮寄或送达到研究院东609房间。（邮寄的请电话确认联系人是否收到评审材料）

5、评审采用综合评审方法，从研究院外协项目专家库随机抽取技术专家评委组建评审组，对参审单位递交的《综合评审报告》按评分标准进行打分，最终按各家平均分由高到低顺序确定本项目的承担单位。评审采用百分制。分值分配原则为：技术70分，价格占30。其中技术分按照吉林油田2022-2024年度（化验分析）外协科技项目框架招标文件2.2.4条款要求：研究院技术专家评委组对技术方案打分，权重60%；框架招标入围总分，权重40%；价格分由参加本次评审的单位在框架招标时下浮比例插值计算得出。

综合得分相等时，技术分高的优先，其次，按投标报价低的、以往业绩、技术水平及能力、实验能力得分排名优先次序类推。最终得分必须达到85分以上（含85分）视为得分有效，得分达不到85分，项目评审失败，按公司相关要求重新组织。

评审报告不编辑目录、页码的，评委不予评审。

具体评审标准见附件2

6、履约保证金：中标人应于合同签订前提交履约保证金，履约保证金为合同金额的2%。履约保证金的收取按吉林油田公司财务制度执行，从中标人基本行账户中划入到甲方指定账户中。中标人因自身原因未履行合同或未全部履行合同，招标人可全部或部分扣除履约保证金。履约保证金不能足额补偿给招标人造成损失的，招标人有权向中标人追偿。（备注：汇款时请在备注栏注明：“研究院履约+项目编号尾数”，汇款不备注清楚，财务人员查不到费用，不能转入研究院帐上，到期后无法退还，责任自负。）

- 合同：执行吉林油田公司技术服务合同标准文本

- 工程及服务项目服务收费：按项目结算金额的千分之二加税费收取，结算时财务部门直接在结算金额扣除（中石油内部单位不在收取范围）。

汇入账号名称：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司

汇入账号：0809121409000001624

开户行：中国工商银行松原吉林油田支行

联系人：林冬娟，联系电话：0438-6225588  18804475190

项目发生单位：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司勘探开发研究院

2022年4月22日

附件1：工作量明细

附件2：评审打分标准

附件3：评审报告

附件1-1

项目1名称：《余字井及孤店地区扶余油层孔隙结构特征及裂缝扩展规律实验》

研究形式：测试、化验分析与研究外委

研究区块：查25、乾227区块

研究目的：余字井地区查25区块和孤店油田的乾227区块是致密油产能建设重点培植区，主要发育泉四段扶余油层，油藏主要受储层岩性和物性控制，各断阶内差异较大，储层致密且横向变化快，地质工程甜点优选难度大，需对储层孔隙结构、油源品质、渗流规律、岩石力学特征及裂缝导流能力进行精细认识；利用查25、乾227区块5口取心井，取目的层的岩样，分析其储层孔隙结构、油源品质、渗流规律、岩石力学特征及裂缝导流能力，明确余字井及孤店扶余致密油层甜点优选并为下步压裂参数设计提供依据。

主要化验分析内容：

1.高压压汞、恒速压汞：测试岩心孔隙度、渗透率，通过实验，认识不同渗透率下各储层孔隙发育程度、喉道发育程度以及孔隙与喉道之间的配套发育程度等微观孔隙结构特征。

2.纳米CT扫描：开展原始状况下的纳米CT扫描，通过岩芯数字化建模，提取储层孔隙半径、喉道半径、孔喉配位数等相关参数，系统开展孔喉尺寸、连通性、非均质性的定量描述研究。

3.CO2吸附：定性、定量描述比表面积以及不同尺度孔径分布规律。气体吸附反映了岩石内部所具有的孔隙和喉道的大小，形态，连通性以及不同大小孔喉的分布情况。

4.全岩矿物组成XRD：定性、定量分析矿物组成成分。对样品进行X衍射全岩分析获得样品的矿物组成,明确石英、长石、碳酸盐等矿物含量。其中石英及方解石为岩石的主要脆性矿物，可在致密油脆性评价中起到较好的指导作用。

5.核磁共振：分别测试岩心在饱和水、不同离心力条件下（50、100、200psi）、饱和水+饱和油状态下的T2弛豫时间谱，对可动流体进行定量刻画。核磁共振能够分析储层可动流体饱和度，分析储层岩石孔隙结构特征。

6.烃源岩测试：烃源岩存在与否是决定其含油气前景的基本条件,而烃源岩中有机质性质则是决定其生烃性质是以生油为主还是以生气为主以及生烃潜力大小的关键因素，从烃源岩供烃条件角度分析对含油性的影响。主要开展全岩主量元素、全岩微量元素、镜质体反射率(含干酪根制备、粗制备、镜检）、有机质同位素分析（C、H、O、N、S）。

7.润湿性测试：致密油储层矿物成分的复杂性和分布的随机性决定了岩石孔隙表面的润湿性是不均匀的，目前润湿性测试在吉林油田乾安、大情字地区应用广泛，新民、新立、扶余应用少，其他油田资料几乎没有。接触角法主要用于人造岩心系统润湿性的确定，amott法适合于测量岩心的平均润湿性，测量结果比较接近油藏实际情况，其主要目的是测量液体对固体的浸润性,通过测量液体对固体的接触角、计算、测定液体的自由能即液体对固体的附着力,张力等指标。

8.启动压力梯度：通过高精度微流量计，完成测试和分析，明确致密储层渗流规律及启动压力梯度对致密油藏开发过程中的影响特征。

9.相对渗透率：通过实验，认识油水两相流体在储层岩石中的通过能力，反映两相流体各自渗流能力的变化规律，预测水驱开发生产指标及动态变化规律。相对渗透率曲线是反映流体在岩石孔隙中渗流特征的最直接、最重要的资料，它能够反映出流体流动的基本特征，是开采与数值模拟计算、提高采收率的重要资料。

10.驱油效率：天然岩心采用实际注入介质（水、气），在模拟油藏条件下进行室内注水实验,以观察不同注入倍数下的驱油效率和含水率,定性、定量描述不同注入介质（水、气）在开发过程中驱油物性下限。

11.岩石力学实验：针对区块查页8等重点取心井，优选岩心样品，开展、岩石脆性、差应变等相关实验，获取不同储层泊松比、弹性模量、压缩系数、内聚力、内摩擦角、脆性等岩石力学参数，评价不同储层裂缝拓展能力，进一步结合最大、最小主应力大小分析，明确现代应力场分布模式，为压裂拓展规律研究奠定基础。

12.长岩心裂缝导流能力实验：开展不同储层参数条件下的人造长岩心导流能力实验，分析评价不同储层在裂缝影响下的综合导流能力变化规律，可了解岩石被支撑裂缝的导流能力随闭合压力变化的关系、以及在相同闭合压力条件下铺有不同层数的支撑剂的裂缝导流能力的差异。

针对以上室内实验结果开展综合分析研究，得出详细分析结论和报告，指导区块储层微观储渗性能、甜点评价、不同介质驱油效率、压裂参数优化等研究。

具体工作量及经费预算情况见表1

表1 余字井及孤店地区重点井微观孔渗及力学特征分析项目样品数量及预计费用统计表

| 油田 | 区块 | 井号 | 目的层位 | 项目 | 数量 （块、次） | 单价 （万元/块、次） | 合计 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 余字井及孤店地区 | 查25、乾227 | 查页8、查28-5、乾227、乾227-13、乾237 | 扶余油层 | 高压压汞 | 15 | 0.12 | 1.80 |
|  |  |  |  | 恒速压汞 | 15 | 0.8 | 12.00 |
|  |  |  |  | 纳米CT扫描成像 | 6 | 2 | 12.00 |
|  |  |  |  | CO2吸附 | 18 | 0.05 | 0.90 |
|  |  |  |  | 全岩矿物组成XRD | 24 | 0.1 | 2.40 |
|  |  |  |  | 核磁共振可动流体测试（50、100、200psi） | 18 | 0.5 | 9.00 |
|  |  |  |  | 全岩主量元素 | 24 | 0.05 | 1.20 |
|  |  |  |  | 全岩微量元素 | 24 | 0.06 | 1.44 |
|  |  |  |  | 干酪根制备 | 12 | 0.04 | 0.48 |
|  |  |  |  | 粗制备 | 12 | 0.026 | 0.31 |
|  |  |  |  | 干酪根镜检 | 12 | 0.04 | 0.48 |
|  |  |  |  | 镜质体反射率 | 12 | 0.05 | 0.60 |
|  |  |  |  | 有机质同位素分析（C） | 12 | 0.02 | 0.24 |
|  |  |  |  | 有机质同位素分析（H） | 12 | 0.03 | 0.36 |
|  |  |  |  | 有机质同位素分析（O） | 12 | 0.035 | 0.42 |
|  |  |  |  | 有机质同位素分析（N） | 12 | 0.05 | 0.60 |
|  |  |  |  | 有机质同位素分析（S） | 12 | 0.03 | 0.36 |
|  |  |  |  | 润湿性 | 15 | 0.22 | 3.30 |
|  |  |  |  | 启动压力梯度 | 15 | 0.3 | 4.50 |
|  |  |  |  | 油水相对渗透率 | 15 | 0.4 | 6.00 |
|  |  |  |  | 水驱油效率 | 15 | 0.3 | 4.50 |
|  |  |  |  | 气驱油效率 | 15 | 0.5 | 7.50 |
|  |  |  |  | 岩石脆性实验 | 15 | 0.4 | 6.00 |
|  |  |  |  | 差应变实验 | 15 | 0.9 | 13.50 |
|  |  |  |  | 人造长岩心裂缝导流能力 | 5 | 1.2 | 6.00 |
| 总计 | 362 |  | 95.89 |

技术规范及考核指标：

1.化验方法及过程执行国家行业标准及石油行业标准规范。

2.完成时间：

（1）本项目化验分析时间为2022年5月-2022年9月30日；

（2）2022年5月15日前完成分析样品的接收；

（3）2022年9月30日前完成实验评价和项目验收。

3.乙方必须每月向甲方汇报项目研究进度，并在中期（合同要求时间一半）向甲方进行中期项目的总结验收。

4.保证化验分析数据真实准确。

提交成果：

1.提交实验报告及化验分析原始数据，各类计算公式、图形库及数据体，文字及电子资料，包括润湿性、启动压力梯度、全岩矿物组成XRD、气体吸附、核磁、恒速压汞、高压压汞、CT扫描、油水相渗、驱油效率、全岩主量元素、全岩微量元素、镜质体反射率、有机质同位素分析（C、H、O、N、S）、岩石力学参数（含脆性）、差应变、人造岩心导流能力分析报告等。

2.实验分析总结的幻灯片、成果报告及相关数据、图表。

3.综合分析报告电子资料与纸质材料。

其它要求：

1.化验分析后样品能够回收的必须进行回收处理。

2.如个别岩心样品不具备实验要求，应与甲方商议采用人造岩心替代。

3.化验分析过程中及时与相关项目组沟通和交流，保证化验分析质量。

4.最终成果验收前，需经研究院相关项目组验收合格后方可上会正式验收。

5.甲方可根据生产急需调整部分研究节奏。

# 项目2名称：《两井减氧空气驱与红岗中相微乳液实验》

研究形式：测试、化验分析

研究区块：两井油田、红岗油田

研究目的：

针对2022年勘探开发研究院项目《两井减氧空气驱与红岗中相微乳液实验》，需要配套开展两井油田减氧空气驱和红岗油田萨尔图油层中相微乳液化验分析，为项目研究提供支持。

开展减氧空气泡沫驱化验分析项目，可获得泡沫在多孔介质中的渗流路径、泡沫流动形态、驱油特征、调剖规律，通过物理模拟实验，明确低渗储层注减氧空气泡沫驱的微观孔隙动用特征及其剩余油分布，揭示低渗非均质油藏泡沫驱的适应性与产液规律，为吉林低渗特低渗油藏减氧空气泡沫驱技术与适应性评价提供理论依据。

开展中相微乳液驱化验分析项目，可有效指导方案优化设计，一是深入认识微乳液微观驱油机理,搞清微乳液配方相态和稳定性随矿化度变化影响，微乳液改变储层润湿性及静态渗吸驱油特征；二是明确微乳液渗流驱油规律，为微乳液驱数值模拟研究提供依据；三是优选微乳液最佳注入速度和粘度,优化微乳液段塞组合方式，搞清微乳液色谱分离及吸附滞留特点，为方案调整提供依据。

一、实验要求与内容

（一）两井减氧空气泡沫驱实验

1、实验条件要求：

（1）岩心要求：长岩心长度不小于50cm；

（2）流体要求：实验用油按照两井让11区块原始高压物性配置地层模拟油；实验用水要求用让11区块地层水；实验用的气体用氧含量5%以内的减氧空气；

（3）温度和压力要求：油藏温度为80℃，压力为17.9MPa。

2、实验内容：

（1）减氧空气泡沫驱长岩心驱替实验

通过设置不同注入参数（注入方式、注入时机、注入气液段塞比、段塞尺寸）进行单管长岩心非稳态泡沫驱油物理模拟实验，获得一维岩心尺度下泡沫驱的产液规律，明确影响泡沫驱驱油效率的主要因素，并建立相应图版。

①不同注入方式对驱油效果的影响实验

通过开展水驱、连续减氧空气驱、减氧空气与水交替驱、减氧空气与泡沫液同注、减氧空气与泡沫液轮注等5次岩心驱替实验的对比，保证足够的注入量，确定减氧空气泡沫驱油的最佳注入方式。

②不同注入速度对驱油效果的影响实验

通过4次减氧空气泡沫混注驱油实验，比较不同注入速度下的采出程度，选择最优的注入速度。优选方法为采用水驱至含水率达到90%，然后转减氧空气泡沫驱至不出油。4次实验的气液比均设为1:1，注入速度分别为0.05mL/min、0.10 mL/min、0.15 mL/min、0.20 mL/min。

③不同气液比对驱油效果的影响实验

通过3次减氧空气泡沫混注驱油实验，比较不同气液比条件下的采收率，选择最优的气液比。岩心水驱至含水率达到90%，然后转减氧空气泡沫驱至含水率达到100%。3次实验的注入速度采用最佳值，气液比分别为1:1、1:2、2:1。

④不同泡沫液注入量对驱油效果的影响实验

采用最佳注入方式、最佳注入速度、最佳气液比，开展3次岩心驱替实验，水驱后含水达到90%以上时，转为减氧空气泡沫驱，设计泡沫驱体系总注入量为0.4PV、0.6PV和1.0PV后转水驱，对比最终水驱采出程度的变化，确定最佳注入总量。

（2）减氧空气泡沫驱前后岩心CT扫描实验

通过单管长岩心非稳态泡沫驱后的岩心CT扫描研究，研究驱替过程中的多相流体分布、驱替效率等与驱替实验后岩心中剩余油分布，获得泡沫驱的驱油规律与剩余油分布规律。

本实验与实验内容1为联动实验，分别在实验前后取岩心分别开展2次CT扫描。第一次为将岩心洗油加工、饱和油水后，水驱至目前含水状态下，计算注入孔隙体积，进行第一次微米CT扫描，明确水驱油后孔隙结构变化、孔隙中各相流体饱和度等参数。第二次扫描为泡沫体系驱替后再进行第二次微米CT扫描，明确泡沫驱油后孔隙结构变化、孔隙中各相流体饱和度等参数。

实验设计10次测试，分别为采用最佳注入方式、最佳注入速度、最佳气液比，最佳注入段塞下的水驱、连续减氧空气驱、减氧空气与水交替驱、减氧空气与泡沫液同注、减氧空气与泡沫液轮注等5组岩心驱替实验的前后的岩心CT扫描对比。

针对以上室内实验结果开展综合分析研究，得出详细分析结论和报告，指导区块改善开发效果方案编制。

（3）减氧空气泡沫驱光刻玻璃模型微观驱油实验

通过激光刻蚀微观模型，可实现减氧空气驱/水交替驱模拟，可以清晰地观察模拟地层孔隙结构中气/水交替驱的流动规律，研究微观剩余油分布状态、气/水交替微观封堵机理及其对不同类型剩余油的动用程度。

通过激光刻蚀微观模型，配备自动围压追踪系统，可实现减氧空气驱/水交替驱模拟，可以清晰地观察模拟地层孔隙结构中气/水交替驱的流动规律，因此设计了6组气/水交替驱油实验，分别为采用最佳注入方式、最佳注入速度、最佳气液比的水驱后连续减氧空气驱、减氧空气与水交替驱、减氧空气与泡沫液同注0.6PV、减氧空气与泡沫液同注0.8PV、减氧空气与泡沫液轮注段塞为0.2PV、减氧空气与泡沫液轮注段塞为0.4PV等6组实验，开展微观剩余油分布状态、气/水交替微观封堵机理及其对不同类型剩余油的动用程度研究。

表1 减氧空气驱实验工作量表

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长岩心物理 模拟实验 | 4 | 50000 | 200000 | 第583项，长岩心CO2驱（不同注气时机）物理模拟实验（超前注气-长岩心物模）（50000） |
| 2 | 氮气驱光刻模型 驱替实验 | 6 | 25000 | 150000 | 第620项，氮气驱光刻模型驱替实验（25000） |
| 3 | CT扫描成像 | 10 | 5000 | 50000 | 第531项，CT扫描成像（5000） |
| 合计 | 样品总数：20 |  |  | 400000 |  |

- 红岗中相微乳液实验

- 实验条件要求：

- 流体要求：实验用油为红岗油田红7-021井原油，按原始高压物性配置模拟油；实验用水要求用红岗油田红7-021井组地层水；

- 温度和压力要求：油藏温度为53℃，压力为12MPa；

（3）岩心要求：并联方岩心要求同组实验岩心要求渗透率分别为50mD、150mD、300mD；渗流能力评价实验使用天然岩心，渗透率分别为50mD、100mD、150mD、300mD。

- 实验内容：

通过选取有代表性的天然岩芯样品及优选出性能优良中相微乳液体系，主要开展以下几项研究内容：

（1）搞清微乳液相态和稳定性随矿化度变化影响，开展微乳液相态研究；

（2）开展微乳液改变储层润湿性及静态渗吸采收率研究；

（3）储层油微乳液水相对渗透率曲线测定；

表2 中相微乳液实验工作量表

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微乳液高温相态评价 | 50 | 200 | 10000 | 询价 |
| 2 | 微乳液接触角测定 | 10 | 600 | 6000 | 第553项，接触角制片、测定（600） |
| 3 | 微乳液静态渗吸采收率 | 2 | 2000 | 4000 | 询价 |
| 4 | 微乳液流度控制渗流能力评价实验 | 4 | 20000 | 80000 | 询价 |
| 5 | “水驱+微乳液驱+后续水驱” 非均质方岩心并联驱替 | 18 | 2000 | 36000 | 第547项，岩心并联驱替水驱油效率（2000） |
| 6 | 非均质方岩心并联驱替产出液 色谱分离检测评价 | 6 | 14000 | 84000 | 询价 |
| 7 | “水驱+微乳液驱”一维可视化驱替 | 2 | 5000 | 10000 | 询价 |
| 8 | 微乳液渗流动态可视化定量分析实验 | 2 | 20000 | 40000 | 询价 |
| 9 | 数字岩心微乳液驱油微观模拟实验 | 2 | 40000 | 80000 | 询价 |
| 合计 | 样品总数：96 |  |  | 350000 |  |

（4）通过核磁共振成像系统分析、CT扫描和数字岩心微乳液驱油、一维可视化驱替等实验，开展微乳液微观驱油机理、微乳液前缘稳定临界注入速度筛选、微乳液渗流动态可视化定量实验，微乳液驱替流度控制效果监测及微乳液在岩心中波及效率及粘度对采收率影响研究；

（5）通过非均质方岩心并联驱替及色谱分离实验，开展微乳液段塞组合方式优选、微乳液吸附滞留及色谱分离规律研究。

具体实验工作量见表2。

二、技术规范及时间要求

1、乙方必须每月向甲方汇报项目研究进度，并在中期（合同要求时间一半）向甲方进行中期项目的总结。

2、保证实验分析相关图表和数据成果的规范性和准确性。

3、实验过程要保留下来，要有痕迹可查，以图片或视频形式保存。

4、完成时间：本项目研究时间为合同签订日至2022年9月30日。

三、考核指标

1、实验方法及流程操作执行相关的国家行业标准及石油行业标准规范，验收时乙方提供相关的标准规范。

2、保证实验数据的准确程度，同类实验不同样品的结果误差范围在5%以内。

3、任务书中安排的工作量要100%保质保量的完成，以满足方案设计要求。

四、提交成果

1、提交实验报告及化验分析原始数据，文字及电子资料；包括实验过程中的原始数据记录，仪器实测的电子数据等。

2、提交验收总结多媒体、实验总结报告及相关的存档资料。

四、其它要求

- 实验分析后样品能够回收的必须进行回收处理；岩样完好的，带回吉林油田。

2、如天然岩心样品不具备实验要求或数量不足，应及时与甲方协商是否可采用天然露头岩芯替代。

3、实验分析过程中出现问题及时与甲方相关项目组沟通和交流，每月通报实验及项目开展进度，保证项目按计划和技术要求顺利开展。

4、项目正式验收前，需准备多媒体、研究总结报告、实验记录等，经项目组技术人员及主管领导审查合格后方可上会正式验收。

5、甲方可根据生产急需调整部分研究节奏。

附件2

实验分析项目

选商评审技术打分标准

| 序号 | 评审项目 | 内容及评分标准 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室能力（25分） | 设备和人员投入充足，能够独立承担项目要求的全部实验项目 | 16-25 |
|  |  | 设备和人员投入较充足，能够独立承担项目要求主体项目，可独立承担80%以上要求的实验项目 | 6-15 |
|  |  | 设备和人员投入一般，不能独立承担项目要求主体实验项目 | 0-5 |
| 2 | 实现专业需求能力（10） | 专项化验能力突出，提供化验成果能够实现专业需求。提供单位证明材料。评委也可根据自己掌握情况赋分。 | 6-10 |
|  |  | 专项化验能力一般，基本能够实现专业需求。提供单位证明材料。评委也可根据自己掌握情况赋分。 | 0-5 |
| 3 | 技术方案 （30分） | 技术路线正确，保证质量措施适当，实验流程完整，时间节点安排合理，能够及时保质完成全部项目 | 20-30 |
|  |  | 技术路线较正确，保证质量措施较适当，实验流程较完整，时间节点安排基本合理 | 6-19 |
|  |  | 技术路线不合理，不能够及时保质完成 | 0-5 |
| 4 | 业绩（5分） | 近年内（2019年1月1日签订-至今），有同类项目业绩合同的一项得2分，最多得5分。（业绩要求：必须是参与本项目的团队主要负责人承揽过的项目，提供合同复印件以及甲方出具的验收意见，同时提供参与人员名单，参与人员中必须包括主要负责人在内，该业绩有效） | 2-5 |
|  |  | 无同类实验合同 | 0 |
| 5 | 价格（30分） | 执行框架招标中标下浮比例。下浮最高的得30分，最低27分，其它线性插值，四舍五入后保留2位小数。 | 27-30 |
| 总分：100分 |

附件3

**实验分析项目

选商综合评审报告

项目编号：

参评单位：                     （单位公章）

法人代表或委托代理人：                （签字）

年   月   日

目  录

(请务必自行编制目录)

商务部分

一、应邀函

应 邀 函

中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司（勘探开发研究院）：

我单位收到贵单位的技术评审通知，阅览了相关文件和要求，经详细研究，我们决定参加此次选商评审活动。为此，我方郑重声明以下几点，并负法律责任：

1. 愿意满足贵单位通知文件中的一切要求。

2. 我方按要求提交的评审报告。

3. 我们同意按文件规定，遵守贵单位有关此次评审的各项规定。

参评单位：（盖章）

单位地址：

法人代表人：（签字、盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

2018年      月       日

二、商务报价

执行本单位在吉林油田公司已完成的编号为JLYT-ZBZX-2021-FW-129《吉林油田公司2022-2024年度（化验分析）外协科技项目》和编号为JLYT-ZBZX-2022-FW-007《吉林油田公司2022-2024年度（化验分析补招）外协科技项目》的框架中标价格，下浮比例为xxx  %。

注：按框架下浮比例报价，其它报价无效

三、资格证明材料

1、法人代表资格证明

法定代表人资格证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年    月     日

姓名：     性别：    年龄：      职务：

系                  （投标人名称并盖公章）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

2、法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：我  xxx  系     xxxxxxxxx                    （投标单位）的法定代表人，现授权委托                                  （投标单位）的            为我公司代理人，以本公司的名义参加吉林油田分公司勘探开发研究院                     项目的选商评审、合同签订事宜。代理人在选商、合同签订过程中所签署的一切文件和处理有关的一切事物，我均予承认，所承诺的所有义务由本公司接受并承担相应的责任。

授权有效期限：20**年1月1日至20**年**月**日

代理人无转委托权。特此委托。

委托人：                   （签字或盖名章）

单位名称并加盖公章：

被委托人：                 （签字）

日期：   年   月   日

附：委托人和被委托人身份证复印件

3、附贵单位参加林油田公司2022-2024年度（化验分析）外协科技项目框架招标的中标通知书扫描件、框架协议扫描件

4、其它

（投标人认为有必要表述的其他内容可附此处）

实验分析技术部分

一、实验室能力

1、实验室基本情况

2、本项目投入设备情况、实验项目流程

本实验室使用的设备、状况如何，能否满足本项目使用、具体实验流程等。。。。

投入仪器设备状况说明

实验单位名称：（盖章）

| 序号 | 化验项目名称 | 设备名称：xxxx | 性能、指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 购置时间 | 厂家 | 型号 | 运行状况 | 台套 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .。。。 |  |  |  |  |  |  |  |

3、投入本项目研究人员水平

包括人员名称身份证件、学历证书、职称证书、从业经历、所取得的科研成果。

拟投入本项目工作的主要技术人员汇总表

实验单位名称：（盖章）

| 序号 | 姓名 | 岗位描述 | 职称 | 专业 | 从事类似 工作年限 | 从事类似 项目数量 | 备注（成果） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、执行行业标准、质量检测情况

5、工作完整性

叙述：按现有实验能力是否能够独立完成全部项目工作量，或独立完成主体项目及完成xx%以上工作量。

工作完整性承诺书

吉林油田勘探开发研究院：

我方能够在甲方要求的时间内，按技术要求能够独立完成主体项目xxxx、yyy、，能够独立完成所有项目的xx%工作量，具体能够独立完成xx、xx。。。。。x个项目。

承诺单位：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：

实验单位名称：（盖章）

二、实现专业需求能力

1、专项化验能力及经验

描述与本项目中要求的主体项目化验能力及优势，如储量参数所需的岩电、核磁等，技术优势、数据精确性、满足地质需求的能力和经验等。

如何解决地质难点方面。。。。如：致密、低阻含油、气驱等

2、工作成果和业绩

①业绩描述

叙述以往业绩、获得哪些获奖成果、发表那些论文论著等。。。。。；正攻关哪些技术等…..

②业绩材料

有效范围包括：2019年1月1日-现在完成同类服务项目的有效证明材料。

文件形式：有效合同复印件或其它证明材料。

③获奖情况

提供与本项目化验内容相类似项目的获奖证书（复印件）。

三、技术方案

按项目将工作分解，叙述工作流程（有流程图）。总体工作如何安排、关键技术环节如何控制、如何满足急需的化验成果、阶段提交什么成果、时间合理安排……

1.叙述下关键要把握哪些技术环节。。。

2.分析影响精度、质量因素，如何保障能够提高质量的措施。。。。。

3.。。。。。。

实验计划安排表

单位:（盖章）

| 序号 | 化验项目 | 数量（块） | 完成时间（天/块） | 合计时间（天） | 承诺提交成果时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核磁 |  |  |  |  |  |
| 2 | 岩电 |  |  |  |  |  |
| 合计样品数：xxx 总工期：xxxx |

*注：时间按日历天数

四、承诺函

1、承诺函

我校承诺，在《*****》项目的评审过程中，遵守国家有关法律、法规的规定和要求，遵守贵单位有关此次选商的各项规定，尊重贵单位的选择。

如果中标，我们将履行双方达成的每一项规定和要求，及时、主动配合甲方工作，完成价格备案、合同签订、项目开题等工作。

在合同履行期间，决不转包和分包。

若达不到上述承诺，我公司愿意承担违约的相应赔偿。

投标单位：（盖章）

2021年      月       日

（单位名称）  依法合规经营承诺书

本单位在经营过程中切实履行以下承诺：

一、自觉遵守国家法律、法规，遵守行业准则、商业道德，依法诚信合规开展商务合作及交易活动。

二、本单位工作人员及其亲属在交易过程中承诺不从事下列行为：

（一）给予或收受现金及现金等价物、贵重物品、有价证券等；

（二）要求或接受对方为其住房建修、婚丧嫁娶以及出国等提供资助；

（三）介绍亲友从事与双方合作有关的业务活动；

（四）给予或收受回扣；

（五）违规组织甲方人员参加高档娱乐、宴请、健身或旅游活动；

（六）报销应由甲方个人支付的费用；

（七）从事可能影响交易正当履行的其他活动。

三、本单位承诺不从事下列不正当竞争行为：

（一）假冒他人注册商标或标志；

（二）利用广告或其他方法虚假宣传；

（三）侵犯商业秘密；

（四）违反法定情形低于成本价销售商品；

（五）违法有奖销售；

（六）诋毁他人商业信誉、商品声誉；

（七）串通投标；

（八）其他不正当竞争行为。

四、本单位近3年未因诚信合规问题涉及诉讼、仲裁程序并被追究法律责任。

五、本单位近3年未因诚信合规问题被有关部门公告、公示。

六、本单位从未与吉林油田发生过纠纷。

七、若违反本承诺一经查实，本单位愿意无条件接受吉林油田取消准入资格，停止磋商，终止已签订但尚未履行的合同等惩罚措施，并赔偿吉林油田实际经济损失。

法定代表人或受托人（签字、单位盖公章）

年    月    日

HSE承诺书

致中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司勘探开发研究院 ：

根据已收到的                     项目的评审文件，对HSE承诺如下：

1、我方严格遵守健康安全环保法律法规和你方的相关要求，做到安全生产、文明施工；

2、建立健全HSE组织机构，落实安全生产责任制，加大安全生产资金投入，配备必要的劳动保护用品，执行你方有关的规章制度；

3、加强安全检查，及时整治作业过程中不安全隐患，对潜在重大险情，应采取有效措施积极处理并报告你方；

4、发生事故时，应积极抢险，服从统一指挥，避免事故进一步扩大，并按甲方要求报告事故。

投标人：

法定代表人或授权委托人：（签字并盖公章）

年   月   日

机密信息接受承诺函

本机密信息接受承诺函由       （以下简称“乙方”）针对同_吉林油田公司勘探开发研究院（以下简称“甲方”）所发放商务洽谈文件，对从甲方处获得的相关的机密信息的保密工作做出如下承诺：

1 机密信息

本承诺中所称机密信息是指因执行本次洽谈而直接或间接地接触到的相关组织机构、业务等任何秘密的或专有的信息，包括但不限于以下内容：

1.1 管理经验；

1.2 业务流程、职员资料及内部公开的财务、生产经营资料及为甲方专有的文件资料；

2 机密信息的接受的方式

当甲方欲向乙方透露与其项目相关的机密信息时，此信息包括口头、书面或以其它形式的载体透露给乙方的，乙方有责任按照第三条承诺保密的责任。

3 乙方的保密责任

乙方同意：

3.1 以谨慎的态度避免泄露、公开或传播甲方的机密信息，就如同使用与此相似的，自己不愿其泄露，公开或传播的信息一样；

3.2 为履行项目之目的或在其它方面为了甲方的利益使用甲方的机密信息。

乙方可以将机密信息透露给：

(1)为项目进行必须了解该信息的其本身的雇员及其母公司和子公司的雇员或合作方的本项目组成员；

(2)经甲方事先书面同意的任何其它地方。

4 保密期限

根据本机密信息接受承诺函，由甲方向乙方透露的信息应自本协议中提到的招标之日起五年止。

5 乙方不承担保密责任的信息

对于下列信息，乙方不承担本机密信息透露协议所规定的保密责任：

5.1 在不承担保密责任的情况下已获取的信息；

5.2 乙方独立开发且不涉及透露方的信息；

5.3 从甲方以外的合法渠道所获得的信息；

5.4 通过公开渠道而非乙方过失而公开的信息；

6 残留信息

残留信息指包含在甲方的信息之中，与乙方业务活动相关的构想、技能、技术，这些构想、技能、技术，保留在乙方接触项目中涉及保密信息的雇员的记忆之中，或已转化为该雇员的技能。乙方可透露、公开或传播并使用残留信息。

但是，除非甲方与乙方就残留信息另有规定，乙方不得透露，公开或传播：

6.1 残留信息源；

6.2 甲方的任何财务、统计或个人数据；

6.3 甲方的业务计划。

7 保密信息的返还

甲方可以在任何时候，书面要求乙方返还或销毁任何因项目而透露的机密信息及其复制品，乙方应于收到甲方的要求后7天内返还或销毁该等机密信息及其复制品。乙方不得直接或间接地故意保留或控制任何机密信息及其复印件。

8 不承认条款

8.1 甲方仅“按现状”提供信息；

8.2 甲方对因其透露的信息所引起的任何损害概不承担责任，但甲方明知或应当知道其透露的信息有可能引起任何损害的情况除外；

8.3 透露载有业务计划的信息仅出于计划的目的。甲方可随时改变或取消计划。使用此类信息的风险应由乙方承担，但甲方明知或应当知道改变或取消其计划有可能为接受方带来损害且为采取合理措施进行补救的情况除外。

8.4 本承诺函并不要求任一方透露或接受信息。

9 适用法律

本承诺函适用中华人民共和国法律。

在本次商务洽谈期间，如对本承诺函有异议应协商解决，协商不成应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，该仲裁判决书是终决的，对甲乙双方均有约束力。

参审单位（盖公章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖名章）：

日期：    年      月      日